## Slide 1
Inteligencia Artificial y Big Data en Salud. M4. Adquisición, filtrado y seguridad de datos
COMPRESION
Joan Bartrina
Joan.bartrina@uab.cat

## Slide 2: Escenario
Imágenes o vídeo
Informes, xml data, etc.
Archivos comprimidos
Compresor
Descompresor

## Slide 3: Índice
Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo.
Compresión con y sin pérdida, quantización y medidas de distorsión.
Clasificación de sistemas de compresión.

## Slide 4: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Unidades de almacenamiento
Imágenes
Informes, datos xml, etc.
Vídeos
¿Estructura y tipos de datos?

## Slide 5: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
A diferencia del sistema decimal (0-9) en informática se utiliza el sistema binario (0-1).
Bit es la unidad mínima de información en un sistema informático (0 o 1).
Byte es un conjunto de 8 bits siendo la unidad mínima de almacenamiento.
Posibles magnitudes de los símbolos son el Kilo, Mega, Giga, Tera, etc.
Las magnitudes se utilizan como prefijos de la unidad de almacenamiento obteniendo:
KiloBit (Kb)
MegaBit (Mb)
GigaBit (Gb)
TeraBit (Tb)
…
KiloByte (KB)
MegaByte (MB)
GigaByte (GB)
TeraByte (TB)
…
1024
1024*1024
1024*1024*1024
1024*1024*1024*1024
…
…
Unidades de almacenamiento
Notes: Comentar que abans per 32 bits el màxim que podíem redirigir eren 4 GB de memòria. 2^32 = 2^2 x 2^30

## Slide 6: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Textos: vector unidimensional de caracteres alfa-numéricos
AAAAAAAAAA BBBBBBBBBB XXXXXXXXXX TTTTTTTTTT
  Los caracteres alfa-numéricos se almacenan en bytes. Sabemos que 1 byte contiene 8 bits. Estos 8 bits permiten representar cada uno de los caracteres.
  La secuencia anterior contiene 43 caracteres (40 letras + 3 espacios en blanco), de modo que se almacena con 43 bytes.
Estructura y tipos de datos

## Slide 7: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Imágenes: vector bidimensional numérico. Donde y identifican filas y columnas respectivamente. Cada uno de los se conocen como sample (muestra) o píxel.
Estructura y tipos de datos
  Profundidad de bits: número de bits empleados para representar los valores .
  profundidad de 1 bit
  binario
  Decimal
0
1
0
1
0 0
0 1
1 0
1 1
0
1
2
3
  profundidad de 2 bits
  profundidad de 8 bits
2
4
  Rango dinámico
  profundidad de 12 bits
256
4096
  bytes
1
1
1
2
65536
2
  profundidad de 16 bits
  Tamaño archivo
512 x 512 x 1 = 262144 bytes
256 KB (8bps)
512 x 512 x 2 = 524288 bytes
512 KB (16 bps)
Notes: Hasta profundidad de 8 bits podemos almacenar cada sample en un byte.
Imágenes 2D

## Slide 8: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Imágenes: vector bidimensional numérico. Donde y identifican filas y columnas respectivamente. Cada uno de los se conocen como sample (muestra) o píxel.
Estructura y tipos de datos
  BigEndian vs LittleEndian: indica como se almacenan los samples que ocupan mas de 2 bytes. Estos se estructuran en el MSB y el LSB.
  21 en binario es 10101.
  Su representación en 1 byte es 00010101
  Su representación en 2 bytes BigEndian es 00000000 00010101
  MSB
  LSB
  Su representación en 2 bytes LittleEndian es 00010101 00000000
  LSB
  MSB
  Signed vs Unsigned: los datos a almacenar pueden o no contener signo.
  2 bytes sin signo tiene un rango dinámico de [0 , 65536]
  2 bytes con signo tiene un rango dinámico de [-32767, 32768]
Notes: Importante saber si los datos estan en BigEndian o LittleEndian ya que los valores que se representan son totalmente distintos.

## Slide 9: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Sample vs Píxel: un sample es una muestra mientras que un píxel es un conjunto de muestra de una misma posición espacial .
Estructura y tipos de datos
En este caso tenemos muestras rojas (R), verdes (G) y azules (B).
Cada píxels esta formado por una tripleta de estas 3 muestras RGB.
Píxels
Samples o muestras verdes
1 píxel esta compuesto por una tripleta de valores rojo, verde y azul (RGB).
Notes: Diferencia entre píxel y sample, ejemplo para imágenes color RGB.

## Slide 10: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Vídeos o imágenes multicomponente: vector tridimensional numérico. Donde y identifican filas y columnas respectivamente y los fotogramas (frames) o componentes.
Estructura y tipos de datos
  Frame rate: también por fotogramas por segundo (fps) indica la cantidad de imágenes 2D que se adquieren por segundo. Tiene sentido sólo para el vídeo.
Angiografía de 1 minuto de duración.
512 x 512 x (60 x 24) x 2 = 720 MB
Película para TV UHD de 4K de 2 horas de duración.
3840 x 2160 x (120 x 60 x 24) x 3 = 4004 GB
Notes: Imágenes multicomponente o vídeos

## Slide 11: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Al leer un archivo deberemos tener en cuenta:
  Textos: 1) número de bytes utilizado para representar cada carácter.
  Imágenes 2D: 1) Número de filas, columnas.
  2) Profundidad de bits
  3) BigEndian o LittleEndian
  4) Datos con o sin signo
  Vídeos o imágenes 3D: Igual que para la imágenes 2D y
    1) Número de fotogramas o componentes.
Estructura y tipos de datos

## Slide 12: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
El objetivo de la compresión es la de mostrar la misma información utilizando una codificación que a su vez emplee menos símbolos y en consecuencia menos espacio que la original.
La codificación convierte un carácter de un lenguaje natural en un símbolo de otro sistema de representación.
La información contenida en un mensaje es proporcional a la cantidad de bits que se requieren como mínimo para representar al mensaje.
La información de un mensaje se mide con la entropía. La entropía indica la cantidad de bits por símbolo necesarios para representar esa información.
Principios básicos para la compresión
Notes: Hasta este punto hemos visto como se estructuran los datos que debemos almacenar. Pero cúal es el objetivo dela compresión?

## Slide 13: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Hasta este punto hemos visto como se almacenan en sistemas informáticos distintos datos. Estos datos aportan una información. La compresión tiene como objetivo almacenar la misma cantidad de información utilizando menos datos.
Para llegar a este objetivo es muy importante utilizar el concepto de redundancia.
Principios básicos para la compresión
Mensaje: ABAB
= 1 bit
Mensaje codificado: 0101
Notes: Codigo morse es el primer sistema de codificación.

## Slide 14: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Run Length encoding: substituye secuencias de caracteres por un único carácter seguido del número de repeticiones.
AAAAAAAAAA BBBBBBBBBB XXXXXXXXXX TTTTTTTTTT
*10A* *10B* *10X* *10T*
23 bytes
23 bytes x 8 bit / 43 caracteres = 4.27 bpc
43 bytes
43 bytes x 8 bit / 43 caracteres = 8 bpc
AA AA AA AA AA BB BB BB BB BB XX XX XX XX XX TT TT TT TT TT
*2A* *2A* *2A* *2A* *2A* *2B* *2B* *2B* *2B* *2B* *2X* *2X* *2X* *2X* *2X* *2T* *2T* *2T* *2T* *2T*
99 bytes
99 bytes x 8 bit / 69 caracteres = 11.47 bpc
Principio básico para la compresión de textos: la redundancia consiste en porciones del mensaje predictibles a partir de porciones anteriores.
Notes: Això és el que es pregunta en el problema

## Slide 15: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Lempel-Ziv: define un diccionario de secuencias de símbolos, sustituyendo las palabras aprendidas por referencias al diccionario.
AA AA AA AA AA BB BB BB BB BB XX XX XX XX XX TT TT TT TT TT
44 bytes x 8 bit / 69 caracteres = 5.10 bpc
5.10 bpc < 11.47 bpc
AA *[12][3]*BB *[12][3]*XX *[12][3]*TT *[12][3]*
AA AA *[9][3]*BB *[12][3]*XX *[12][3]*TT *[12][3]*
AA AA AA *[6][3]*BB *[12][3]*XX *[12][3]*TT *[12][3]*
AA AA AA AA *[3][3]*BB *[12][3]*XX *[12][3]*TT *[12][3]*
AA AA AA AA AA *[0][3]*BB *[12][3]*XX *[12][3]*TT *[12][3]*
AA AA AA AA AA *BB *[12][3]*XX *[12][3]*TT *[12][3]*
…
…
Notes: *[12][3]*. Ve 3 bytes atrás, y copia 3 bytes en la posición actual. Luego te quedan 12-3 = 9 bytes restantes.

## Slide 16: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Los sistema de compresión de imágenes están diseñados para tipos de datos específicos.
Principios básicos para la compresión
Joint Photographic Expert Group (JPEG) definen sistemas de compresión de imágenes genéricas.
Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) definen sistemas de compresión para datos satelitales.
Los 2 principales aproximaciones para la compresión de imágenes son:
  Basados en predicción
Basados en transformada

## Slide 17: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Principio básico para la compresión de imágenes: si seleccionamos aleatoriamente un píxel de la imagen, existe una alta probabilidad de que píxeles vecinos tengan valores iguales o muy parecidos.
La compresión de imágenes se basa en que los píxeles vecinos están altamente correlacionados. Esta correlación se la conoce como correlación espacial.
12 | 17 | 14 | 19 | 21 | 26 | 23 | 29 | 41 | 38 | 31 | 44 | 46 | 57 | 53 | 50 | 60 | 58 | 55 | 54 | 52 | 51 | 56 | 60
Sólo 2 píxeles son iguales.
Calculamos la diferencia de píxeles adyacentes.
12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | -3 | 6 | 11 | -3 | -7 | 13 | 4 | 11 | -4 | -3 | 10 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | 5 | 4
Su valor medio es de 40.3.

## Slide 18: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Sobre estas diferencias observamos:
  Las magnitudes de las diferencias son menores que la de los píxeles originales. Su media en valor absoluto es 5.2 (antes 40.3).
  Hemos pasado de 23 a 15 valores distintos.
  23 valores distintos se codifican con 5 bits, mientras que 15 se codifican con 4 bits.
  Están descorrelacionadas. Ya que las diferencias entre valores adyacentes tienden a ser diferentes y mayores.
12 | 17 | 14 | 19 | 21 | 26 | 23 | 29 | 41 | 38 | 31 | 44 | 46 | 57 | 53 | 50 | 60 | 58 | 55 | 54 | 52 | 51 | 56 | 60
12 | 5 | -3 | 5 | 2 | 5 | -3 | 6 | 12 | -3 | -7 | 13 | 2 | 11 | -4 | -3 | 10 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | 5 | 4
= 4,50 bits
= 3,51 bits
’
Notes: Això és el que es pregunta en el problema

## Slide 19: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Los valores de predicción se estiman a partir del contexto del píxel a codificar .
El contexto de un píxel lo forman algunos de los valores de sus vecinos.
Para determinar si un predictor funciona de forma eficiente si utiliza la medida Sum of Absolute Differences (SAD)
Principios básicos para la compresión
Basados en predicción
Los sistemas basados en predicción en lugar de comprimir los valores originales comprimen la diferencia/error existente en una predicción y el valor original .

## Slide 20: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Para poder invertir el proceso el descodificador debe poder predecir el valor del píxel. Esto implica que el contexto esta definido sólo por valores previamente codificados. Si el codificador procesa en raster order el contexto estará formado por los valores de la fila superior y los que se encuentran a su izquierda.
15 | 10 | 10
15 | 12 | 10
20 | 15 | 10
a | b | c
d | Pij | 
= d
15 | 10 | 10
15 | 15 | 12
20 | 20 | 15
15 | 10 | 10
15 | 3 | 2
20 | 5 | 5
SAD = 85
= (b+d) / 2
15 | 10 | 10
15 | 12.5 | 11
20 | 16 | 12.5
15 | 10 | 10
15 | 0.5 | 1
20 | 1 | 2.5
SAD = 75
= (a+b+c+d) / 4
15 | 10 | 10
15 | 12.5 | 8
20 | 14.25 | 9.25
15 | 10 | 10
15 | 0.5 | 2
20 | 0.75 | 0.75
SAD = 74
Basados en predicción
Notes: En el pdf cal modifcar P_ij = b  P_ij = d

## Slide 21: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Basados en transformada
Los sistemas basados en transformada utilizan formulación matemática para transformar la señal y comprimir la señal transformada. Estas transformada tienen como objetivo reducir de la señal.
Las transformadas wavelets se han hecho un hueco muy importante en los sistemas de compresión, debido a su alta capacidad de decorrelación y la descomposición por niveles de resolución.

## Slide 22: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Basados en transformada
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
H1
L1
2.5 | 6.5 | -1 | -1
H2
L2
4.5 | -2
H3
L3
Forward
-1 | -1
4.5 | -2
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
H1
H2
H3
L3
L0
Notes: Es reversible!

## Slide 23: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Basados en transformada
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
H1
L1
2.5 | 6.5 | -1 | -1
H2
L3
4.5 | -2
H3
L3
Forward
-1 | -1
4.5 | -2
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
H1
H2
H3
L3
Reverse
sumar
restar
Reverse
2.5 | 6.5 | -1 | -1
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
H2
H1
L2
1.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
L1
H1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
L0
Notes: Es reversible!

## Slide 24: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Estructura y tipos de datos
La compresión de video se basa en dos principios:
1) existe un alta redundancia espacial en cada fotograma (redundancia intra-frame)
2) un fotograma guarda una alta similitud con los inmediatamente anteriores (redundancia inter-frame)
Subsampling: el compresor comprime 1 de cada 2 fotogramas. El descompresor añada de forma artificial los fotogramas eliminados.

## Slide 25: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Estructura y tipos de datos
Diferencia de bloque: Los fotogramas se dividen en bloques (B), cada bloque se compara con su correspondiente bloque del fotograma anterior. Si la diferencia (SAD) es pequeña, el bloque B se comprime indicando sus coordenadas y los valores de sus diferencias.
frame i
frame i+1

## Slide 26: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Estructura y tipos de datos
Compensación de movimiento: en una película se puede observar que la diferencia entre fotogramas consecutivos la diferencia es mínima, debido a que sólo se mueven algunos objetos de la escena, la cámara o ambos a la vez. El objetivo de esta técnica es buscar donde se han movido los objetos entre fotogramas consecutivos.
Esta es una técnica efectiva si los objetos sólo han sido trasladados. Si os objetos son rotados o escaldos la técnica deja de ser efectiva.
frame i
frame i+1

## Slide 27: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Estructura y tipos de datos
Búsqueda de bloque: esta una técnica muy costosa. B es el bloque actual a comprimir, entonces se busca en el frame i-1 un bloque lo más parecido a B posible. La búsqueda en el frame i-1 esta restringida a una área determinada llamada área de búsqueda.
frame i-1
frame i
B
Área de búsqueda

## Slide 28: RESUMEN
Hemos visto …
Tipos y estructura de datos (KB, MB…).
Entropía.
Codificación.
Redundancia existente en texto, imágenes 2D y vídeo.
Texto: Run-Length, Lempel-Ziv.
Imágenes 2D: predicción, transformada.
Vídeo: Subsampling, diferencia bloque, compensación de movimiento, y búsqueda de bloque.

## Slide 29: 2. Compresión con y sin pérdida, quantización y medidas de distorsión
Imágenes o vídeo
Reports, xml data, etc.
Compresor
Descompresor

## Slide 30: 1. Compresión de datos de texto, imágenes y vídeo
Principios básicos para la compresión
Sobre estas diferencias observamos:
  Las magnitudes de las diferencias son menores que la de los píxeles originales. Su media en valor absoluto es 5.2 (antes 40.3).
  Hemos pasado de 23 a 15 valores distintos.
  23 valores distintos se codifican con 5 bits, mientras que 15 se codifican con 4 bits.
  Están descorrelacionadas. Ya que las diferencias entre valores adyacentes tienden a ser diferentes y mayores.
12 | 17 | 14 | 19 | 21 | 26 | 23 | 29 | 41 | 38 | 31 | 44 | 46 | 57 | 53 | 50 | 60 | 58 | 55 | 54 | 52 | 51 | 56 | 60
12 | 5 | -3 | 5 | 2 | 5 | -3 | 6 | 12 | -3 | -7 | 13 | 2 | 11 | -4 | -3 | 10 | -2 | -3 | 1 | -2 | -1 | 5 | 4
= 4,50 bits
= 3,51 bits
’
) / 2⎦
Notes: Això és el que es pregunta en el problema

## Slide 31
En general los sistemas de compresión lossless obtienen compression factor de 2. De modo que si el archivo original ocupa 100 MB el comprimido ocupa 50 MB.
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
En muchos casos esta compresión no es suficiente, por lo que se propusieron sistemas de compresión con pérdida.
En un inicio los sistemas de compresión se definieron como sistemas de compresión sin pérdida (lossless).
Película para TV UHD de 4K de 2 horas de duración.
3840 x 2160 x (120 x 60 x 24) x 3 x 2 = 8009 GB

## Slide 32
Los datos/imágenes los podemos comprimir de 3 maneras distintas en función de como recuperamos los datos originales.
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
Sin pérdida
Lossless
Con pérdida
Near-Lossless
Lossy
Original
Comprimida
y descomprimida
Original
Comprimida
y descomprimida

## Slide 33: 2. Compresión con y sin pérdida, quantización y medidas de distorsión
Compresor
Descompresor
X
X’
Archivo comprimido

## Slide 34
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
Se basa en que se tiene un control sobre el error máximo con el que se va a recuperar la imagen original.
Supongamos que tenemos los datos originales X y los datos comprimidos y descomprimidos X’
Compresión near-lossless
Error máximo

## Slide 35
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
Tiene un control sobre el error de los datos recuperados.
✕No se puede controlar el tamaño del fichero comprimido.
El tamaño del archivo comprimido estará en función del error máximo permitido.
A mayor error tamaño de archivo más pequeño.

## Slide 36
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
Compresión lossy
Se basa en que se tiene un control sobre el tamaño del archivo comprimido.
Para ello se utilizan técnicas de rate control. El rate es el tamaño final del archivo.
Archivo más pequeño implica mayor error a introducir.
Tiene un control sobre tamaño del archivo final.
✕No se puede controlar el error que se va a cometer.

## Slide 37
2. Compresión con y sin pérdida……
Quantización
Compresión near-lossless y Compresión lossy a mayor error mayor compresión, o que es lo mismo tamaños de archivos más pequeños.
¿Cómo se introduce el error?
El error se introduce mediante la etapa de quantización y que reduce la entropía. Esta etapa debe tener un proceso inverso, llamado quantización inversa o dequantización.
quantización
quantización inversa o dequantización
∆ se le conoce como paso de quantización.

## Slide 38
2. Compresión con y sin pérdida……
La información de un mensaje se mide con la entropía. La entropía indica la cantidad de bits por símbolo necesarios para representar esa información.
64 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 65 | 65
64 | 66 | 66 | 66
65 | 65 | 67 | 67
P(63) = 3/16, P(64) = 4/16, P(65) = 4/16, P(66) = 3/16, P(67) = 2/16
+ = - 0.9 - 1 - 0.375
16 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16
16 | 16 | 16 | 16
16 | 16 | 16 | 16
P(15) = 3/16, P(16) = 13/16
= -0.45 – 0.24
Quantizados con ∆ = 4
= 2.275 bps
= 0.69 bps
64 | 60 | 60 | 60
64 | 64 | 64 | 64
64 | 64 | 64 | 64
64 | 64 | 64 | 64
Quantización

## Slide 39
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
¿Cómo puedo medir el error introducido?
Los desarrolladores de sistemas de compresión con pérdida (near-lossless y lossy) emplean un conjunto de métricas para conocer la calidad de la imagen recuperada (comprimida y descomprimida).
Las medidas de distorsión más comunes son:
  Peak Absolute Error (PAE)
  Mean Square Error (MSE)
  Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)
  Signal Noise Ratio (SNR)

## Slide 40
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
  Peak Absolute Error (PAE):
PAE = MAX(
  Mean Square Error (MSE):
64 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 65 | 65
64 | 66 | 66 | 66
65 | 65 | 67 | 67
64 | 60 | 60 | 60
64 | 64 | 64 | 64
64 | 64 | 64 | 64
64 | 64 | 64 | 64
3.8125

## Slide 41
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
  Peak Signal Noise Ratio (PSNR):
(en decibelios (dB.))
64 | 63 | 63 | 63
64 | 64 | 65 | 65
64 | 66 | 66 | 66
65 | 65 | 67 | 67
64 | 60 | 60 | 60
64 | 64 | 64 | 64
64 | 64 | 64 | 64
64 | 64 | 64 | 64
3.8125
  Valores altos indican imágenes parecidas. PSNR de ∞ para imágenes iguales.
  Valores próximos a 0 indican imágenes distintas.

## Slide 42: RESUMEN
Hemos visto …
Compressión con y sin pérdida
Quantización introduce pérdida.
Mayor pérdida fichero más pequeño.
Mayor pérdida peor calidad.
Podemos controlar:
Tamaño fichero final.
Error máximo.

## Slide 43
2. Compresión con y sin pérdida……
Clasificación de sistemas de compresión
  Signal Noise Ratio Variance (SNRVariance):
donde
es la media de la imagen
2
  Valores altos indican imágenes parecidas. SNR de ∞ para imágenes iguales.
  Valores próximos a 0 indican imágenes distintas.